УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Березовская СОШ №10

___________________ Н.В.Герасименко

Приказ №132 от 01.09.2010

Инструкция

работы водителя при перевозке детей и школьников на автобусах

Водитель автобуса должен помнить, что при перевозке детей ему доверяется самое дорогое и драгоценное, а, следовательно, он должен быть совершенно здоровым, собранным, чувствовать себя уверенно, и, кроме того, выполнять следующие требования:

- Проверить техническое состояние транспортного средства.

- Помнить, что в ветреную, дождливую погоду, при снегопаде, при неработающем снегоочистителе движение ЗАПРЕЩЕНО.

- Посадку и высадку производить только в безопасных местах, при этом автобус должен быть заторможен стояночным тормозом с включенной низшей передачей и неработающим двигателем.

- Все окна должны быть закрытыми во избежание того, что ребенок может высунуться, что опасно при объезде транспортных средств.

- Согласно ПДД спереди и сзади автобуса должны быть установлены опознавательные знаки желтого цвета с красной каймой и с черным изображением символа дорожного знака «ДЕТИ».

- Перед началом движения должен убедиться в том, что обеспечены все условия перевозки пассажиров. Начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки.

- Число перевозимых детей не должно превышать число посадочных мест в автобусе.

- Скорость движения не должна превышать 60 км/час.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозить груз вместе с детьми, кроме ручной клади.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозить с людьми легковоспламеняющиеся средства и пиротехнические изделия.

- При перевозке детей в колонне обгон категорически ЗАПРЕЩЕН.

- Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, а также осуществлять движение задним ходом.

- Запрещаются отклонения от утвержденного маршрута движения автобуса, производство остановок в местах, не предусмотренных графиком движения.

С инструкцией ознакомлен

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Березовская СОШ №10

___________________ Н.В.Герасименко

Приказ №132 от 01.09.2010

Инструкция

по эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях

При возникновении дорожно-транспортного происшествия, угрожающего жизни и здоровью пассажиров, водитель автобуса обязан:

- остановить автобус, затормозить его ручным тормозом, без промедления выключить двигатель и открыть все двери салона;

- руководить эвакуацией пассажиров; дать команду пассажирам, исходя из степени угрожающей опасности о порядке эвакуации из автобуса, создающем наиболее благоприятные условия и исключающем панику.

Для пассажиров автобуса команда об эвакуации должна предусматривать:

- разделение пассажиров, начиная с середины салона, на две группы и направление выхода для каждой группы через ближайшую дверь;

- первоочередной выход пассажиров, находящихся в накопительных площадках и в проходах между сиденьями;

- выход пассажиров, получивших травму;

- выход остальных пассажиров.

Водитель лично участвует в эвакуации пассажиров автобуса. Организует оказание первой помощи пострадавшим и вызов «Скорой медицинской помощи» или отправку их в ближайшее лечебное учреждение и использует для этих целей все наличные на месте происшествия и проходящие мимо транспортные средства.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Березовская СОШ №10

___________________ Н.В.Герасименко

Приказ №132 от 01.09.2010

Инструкция

по оказанию первой медицинской помощи при дорожно-транспортном происшествии

Первая медицинская помощь, оказанная правильно и своевременно на месте происшествия, может иметь самое существенное значение для судьбы пострадавшего. Это тем более важно. Что многие дорожно-транспортные происшествия возникают в значительном отдалении от населенных пунктов и медицинских учреждений.

Для правильного оказания помощи необходима определенная подготовка и навыки, а также наличие набора перевязочных материалов и медикаментов.

Обработка раны.

При повреждении кожи и глубоколежащих тканей необходимо обработать края раны и наложить повязку.

- Рану не промывать, инородные тела из раны не извлекать. Кожу по краям раны протереть стерильным материалом, производя движения от раненой поверхности к неповрежденной коже.

- Такими же движениями смазать кожу вокруг раны йодом, рану йодом не заливать.

- Рану закрыть стерильным материалом, не прикасаясь руками к части материала, прилежащей к ране. Наложить повязку.

Остановка кровотечения из раны.

А. артериальное.

1. Принять меры к остановке кровотечения давящей повязкой. Для этого на рану кладется стерильный материал, поверх этого материала кладется туго свернутый валиком бинт или кусочек поролона, или губчатой резины, производится тугое бинтование.

2. Если тугая повязка не помогает – накладывается резиновый жгут выше места повреждения сосуда. При отсутствии жгута накладывается закрутка из ремня. Платка и т.п., которая затягивается и закрепляется с помощью палочки. Жгут накладывать на одежду или мягкую прокладку без складок не более чем на 1.5-22 часа.

3.При очень сильном кровотечении надо сразу придавить сосуд выше места кровотечения пальцами к кости. Это даст время сориентироваться и выбрать способ остановки кровотечения. Сосуд следует прижимать к кости большим пальцем, либо четырьмя остальными пальцами так, чтобы они легли вдоль артерии.

4. При расположении кровоточащего сосуда в таком месте, где невозможно наложение жгута(подмышечная область, паховая область) можно произвести остановку кровотечения путем резкого сгибания конечности в ближайших суставах и сдавливания таким образом сосуда. Конечность должна быть фиксирована при данном положении повязкой из косынки или другого прочного материала.

Б. венозное и капиллярное.

Накладывается стерильная, умеренно давящая повязка.

Ушибы.

Признаки: припухлость, кровоподтек и боль, возможно некоторое ограничение движений. Помощь – покой, холод.

Растяжение.

Признаки: отек, кровоподтек и сильные в области сустава, ограничение активных движений в суставе.

Помощь – покой, холод. Накладывается мягкая фиксирующая повязка на голеностопный, коленный, локтевой суставы(8-образная).

Вывих.

При вывихе происходит смещение суставных поверхностей часто с разрывом суставной сумки. Признаки: изменение формы сустава(длины конечности), резкая болезненность, особенно при попытках движений. Активные, пассивные движения в суставе практически невозможны. Помощь: создание полной неподвижности в суставах, не следует пытаться вправлять вывих.

Перелом.

При переломе происходит нарушение целостности кости. Перелом может быть со смещением кости и без него. Переломы без повреждения кожи – закрытые. Основные признаки перелома: резкая боль, припухлость, кровоподтеки.

Помощь при переломе конечности: перелом не вправлять, при открытом переломе костные обломки не трогать. Наложить стерильную повязку, обеспечить полную неподвижность поврежденных костей. Для этого к пострадавшей конечности прикрепляется с помощью бинта, косынки или других подручных средств специальная транспортная шина, доска, палка, металлическая пластина и т.п.